ЭКОНОМАЙЗЕР проходной со съёмной крышкой.               Общий эскиз

Труба дымовая

Кронштейн                                        Стена  капитальная

0                                                          9

Ф

1 – Крышка экономайзера съёмная (скользит вдоль дымовой трубы    ). Крепится на две гайки. Уплотняется шнуровым асбестом. Внутренний диаметр кольца крышки экономайзера должен быть на 30-40 мм больше «Ф». Высота (h) кольца крышки – 45-60 мм.

2 – Экономайзер. Крепится к фланцу на котле болтами (уплотняется асбестовым шнуром, листовым асбестом или специальными герметиками).

3 – Лючок прочистной. Труба 100х40мм (120х40),  закрыта крышкой.

4 – Шнур асбестовый уплотнительный. Может быть заменён на другие уплотнители (листовой асбест, огнестойкий шнур).

ПРИМЕЧАНИЕ

- Дымовая труба крепится жёстко к капитальной стене (без люфта) и висит над экономайзером по центру кольца его съёмной крышки.

- Нижний край дымовой трубы должен быть на 20-25 мм быть выше экономайзера (со снятой крышкой).

Порядок чистки экономайзера.

- Чистку экономайзера можно производить только на полностью погашенном (не дымящем) котле. Также необходимо принять меры по защите кожи от ожогов от горячей дымовой трубы.

- Для чистки экономайзера достаточно снять его съёмную крышку зафиксированную двумя гайками. Перед этим рекомендуется удалить уплотнительный материал между кольцом крышки экономайзера и дымовой трубой. Крышку необходимо передвинуть вверх по дымовой трубе и зафиксировать её на удобной высоте с помощью подручных средств (проволока, шнур и т.д)

- Чистку теплообменных поверхностей экономайзера производить металлической пластиной, закреплённой на деревянной (пластмассовой или др.) ручке необходимой длины (зависит от высоты экономайзера). Осыпавшиеся на дно экономайзера продукты горения удалить кочергой в котёл (ч/з прочистной лючок).

- В случае вставки-ЭКОНОМАЙЗЕРА (на фланцах), возможен способ полного демонтажа экономайзера для чистки. Данную операцию рекомендуется делать 1 раз в год после окончания каждого отопительного сезона, так как связано с частичным сливом теплоносителя. Для этого необходимо демонтировать четыре болта соединяющих экономайзер с ответным фланцем котла и отсоединить экономайзер от системы отопления и котла. После этого экономайзер можно снять и почистить. При снятом экономайзере удобно чистить теплообменные поверхности котла, а также дымовую трубу.

# Text boxes

4

Н

1

3

h

2